## Slide 1
KOKA KOPNES
02-6/ LU2: KOKA KONSTRUKCIJA, ATJAUNOŠANA UN REKONSTRUKCIJA

## Slide 2
PREZENTĀCIJAS PĀRSKATS
Vispārīgi
Uzglabāšana
Kopņu uzstādīšana
Ieguvumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Apskatītās tēmas

## Slide 3
Vispārīgi
3
Jumta kopnes tiek izmantotas, piemēram, kā nesošā augšstāva konstrukcija dzivojamajai mājai, rindu un daudzdzīvokļu ēkām un noliktavu ēkām.
Jumta kopnēm ir CE marķējums un tās tiek ražotas saskaņā ar kvalitātes kontroli.
Jumta kopnēs izmanto žāvētu, ēvelētu egli ar atbilstošu stiprības klasi.
Kopņu piegāde parasti ietver naglu plātņu kopņu konstrukciju rasējumus, stiprības aprēķinus un naglu plātņu kopnes konstrukciju uzstādīšanas un apstrādes instrukcijas.
Spāru kopņu daļas
Augšējā josla
Diagonālais statnis
Vertikālais statnis
Dzega
Balstījuma statnis
Gulsnis (apakšējā josla)

## Slide 4
Koka jumta kopnes var uzglabāt objektā horizontālā plaknē tā, lai nepieļautu kopņu sānisku izliekšanos.
Nagloto plākšņu koņu konstrukcijas tiek uzglabātas vertikālā stāvoklī sasietas un atbalstītas atbalstu punktos. Jāuzmanās, lai nepieļautu kopņu apgāšanos.
Uzglabājot horizontālā stāvoklī, balstījuma kokiem jābūt pietiekami blīviem un augstiem (500 mm) un horizontālā pozīcijā.
Noliktavā kopnes jāaizsargā no lietus, sniega, ledus un saskares ar zemi.
Lai aizsargātu kopnes, ir jāizmanto ūdensnecaurlaidīgs pārsegs, kas jānotur vietā pat stiprā vējā.
Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, zem pārsega jāatstāj ventilācijas sprauga.
Uzglabāšana
4

## Slide 5
Kopņu uzstādīšana 1/2
Transportēšana
  Kopnes jātransportē vertikālā stāvoklī. Ja divas vai vairāk kopnes tiek transportētas horizontāli, tās jāsastiprina kopā.
Saņemšana
  Kopņu piegāde ietver stiprības aprēķinus, kā arī rasējumi, pēc kura tiek pārbaudīts, vai tajā izvirzītās prasības tiek ievērotas konstrukcijā.
Plānos jānodrošina sekojošais:
  Balstījuma punktu atrašanās vieta un balsta virsmas minimālais platums
  Maksimālais attālums starp kopnēm
  Pret izlieci paredzētie kopturi un savilces, piem., naglu plākšņu kopņu konstrukciju savienojums, ko piegādā divās vai vairākās daļās.
  Jāpārliecinās, ka piegādātais kopņu daudzums atbilst pasūtījuma līgumam.
  Uzglabāšana
    Kopnes var uzglabāt gan vertikāli, gan horizontāli uz līdzenas virsmas, vēlams vietā, kur nav objektā liela plūsma.

## Slide 6
Kopņu uzstādīšana 2/2
Lietošana
  Kopnes ir projektētās vertikālā stāvoklī, tāpēc tās būtu jāapstrādā un jāpārvieto vertikālā stāvoklī.
Pacelšana
  Kopnes var pacelt kopā virs nesošajām sienām no automašīnas vai būvlaukuma noliktavas. Ja kopnes ir garas, ieteicams izmantot pacelšanas siju.
Uzstādīšana
  Kopņu uzstādīšana, stiprināšana un atbalstīšana jāveic saskaņā ar instrukcijām.
Uzstādīšanas atbalsts
  Uzstādīšanas laikā jānodrošina papildus balstījums, lai kopnes paliek piestiprinātas pie ēkas un netiktu pārvietotas no vēja slodzes.
Aizsardzība
Pēc iespējas ātrāk pēc uzstādīšanas kopnes jāaizsargā no mitruma.

## Slide 7
Ieguvumi
APKĀRTĒJĀ VIDE
Kopne, kas izgatavots no koka, ir ekoloģisks būvmateriāls, ko var pārstrādāt.
PRODUKTIVITĀTE
Koka kopnes ir stiprs, bet viegls būvelements, ko ir viegli uzstādīt un piestiprināt.
EFEKTIVITĀTE
Izmantojot kopņu konstrukciju, augšstāvu var ātri aizsargāt pret laikapstākļu iedarbību, pat ēkās ar lieliem laidumiem.
IZMAKSAS
Jumta konstrukcija, kas izgatavota no mehāniski sazāģētas koksnes, ir spēcīga, tomēr tās ražošana ir nedārga un ātra.