## Slide 1
Luento 2
Mahdollisuudet parantaa puun ominaisuuksia sekä puun suojausta ja kestävyyttä
OPINTOYKSIKKÖ 1: PUUN OMINAISUUDET JA SEN ERILAISET SOVELLUTUKSET RAKENTAMISESSA

## Slide 2
Esityksen sisältö
Ominaisuuksien parantaminen ulkonäön avulla
Ominaisuuksien tekninen parantaminen
Ominaisuuksien kemiallinen parantaminen
Ominaisuuksien parantaminen lämmössä
Ominaisuuksien toiminnallinen parantaminen
Puuta hajottavat mikro-organismit
Edut
Käsiteltävät aiheet
Luento 2: Mahdollisuudet parantaa puun ominaisuuksia sekä puun suojausta ja kestävyyttä

## Slide 3
PUUN OMINAISUUKSIEN PARANTAMINEN
YLEISTÄ
3
Luento 2: Mahdollisuudet parantaa puun ominaisuuksia sekä puun suojausta ja kestävyyttä
Yleisiä asioita
https://www.mdpi.com/2079-6412/10/7/629/htm
Modifikaatio (Modificatio) ilmaisee oikean mittasuhteen (asioiden, ilmiöiden ja prosessien muuntaminen) määrittämisen.
Käsittelyä ei pidä sekoittaa koriste- tai suojapinnoitteisiin. Niitä suositellaan usein valittujen käsittelyiden lisäksi.
Standardi EN 350 (puuta tuhoavat sienet, kuivaa puuta tuhoavat kovakuoriaiset, termiitit ja meren eliöt). Puun (luonnolliset) kestävyysluokat:
Kestävyysluokka 1 - erittäin kestävä
Kestävyysluokka 2 – kestävä
Kestävyysluokka 3 - kohtalaisen kestävä
Kestävyysluokka 4 - hieman kestävä
Kestävyysluokka 5 - ei-kestävä.
Laji | Sydänpuu | Pintapuu
Jalokuusi | 4 | 5
Lehtikuusi | 3-4 | 5
Kuusi | 4 | 5
Mänty | 3-4 | 5
Euroopan Tammi | 2-4 | 4
Tiikki | 1-3 | -
Puulajien kestävyys

## Slide 4
PUUN OMINAISUUKSIEN PARANTAMINEN
ULKONÄÖN AVULLA
4
Luento 2: Mahdollisuudet parantaa puun ominaisuuksia sekä puun suojausta ja kestävyyttä
Visuaalinen luokittelu voidaan tehdä erityisillä laitteilla:
System TM and Microtec
FinScan
Microtec Goldeneye 700
https://www.youtube.com/watch?v=NoFex15PE1Y
https://www.youtube.com/watch?v=iPoaGcyQ3us&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qFwOcHbJats
Porteous J., Kermani A. Structural Timber Design to Eurocode 5 (Second edition)
https://www.youtube.com/watch?v=U1FyLa6Fm3M
www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=zbpFLABn7cE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CfQ_60HuaTQ
Käyttöpaikka | US |  |  |  | V | VI | VII
 | US I | US II | US III | US IV |  |  | 
Portaat, muut puusepän tuotteet | X | X | X | X |  |  | 
Ikkuna- ja ovenkarmit |  |  | X | X | X |  | 
Kehysrakenteet, kattoristikot |  |  | X | X | X | X | 
Sisäverhouspaneelit |  |  | X | X |  |  | 
Lattiat |  |  | X | X | X |  | 
Alapohjan rakenteet |  |  |  |  | X | X | X
Betonimuotit |  |  |  |  |  | X | X
MÄNTY
KUUSI
Käyttöpaikat luokiteltuina
Jännitysluokittelun luokat
Merkinnät
Jännitysluokittelu:
mekaanisesti
äänimittauksella
visuaalisesti

## Slide 5
PUUN OMINAISUUKSIEN PARANTAMINEN
TEKNISESTI
5
Luento 2: Mahdollisuudet parantaa puun ominaisuuksia sekä puun suojausta ja kestävyyttä
Paksuus, mm | Leveys, mm |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250
191* |  |  | X | O | O |  |  |  | 
222* | JH X | JH X | X | X | X | O | O |  | 
251* | O | O | X | O | O | O | O | O | 
32 |  | O | X | O | O | O | O | O | 
38 |  |  | X | X | O | O | O | O | 
442* |  |  | O | O | O | O | O | O | O
50 |  | JH X | X | X | X | X | X | O | 
63 |  |  | O | O | O | O | O | O | 
75 |  | JH O | O | O | O | O | X | X | 
100 |  |  | X | O | O | O | O | O | 
125 |  |  |  | X |  |  |  |  | 
150 |  |  |  |  | X |  |  |  | 
Saheen koko
Dimensiot | Sahatavaran pinnan suurin sallittu mittapoikkeama, mm | Puutavaran suurin sallittu mittapoikkeama, mm
Paksuus ja leveys ≤ 100 mm | -1,0 to +3,0 | ±1,0
Paksuus ja leveys ≥ 100 mm | -2,0 to +4,0 | ±1,5
Pituus pituuden mukaan lajiteltuna | -25 to +50 | -25 to +50
Pituus tiettyyn kokoon mitoitettuna | ±2,0 | ±2,0
Kokovaatimukset
Sileä höylätty pinta
Karkea höylätty pinta
Paksuus mm | Leveys, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 15 | 21 | 28 | 33 | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195
8 |  | X |  | X | X | X | X |  |  |  | 
12 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | 
151* | X |  |  | X | X | X | X | X | X | O | 
182* |  |  |  |  | X | O | X | X | X | O | O
211* |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X
28 |  |  | X |  | X |  | X | O | O |  | 
33 |  | O |  | X | X | X | X | O | O |  | 
45 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | O | X
70 |  |  |  |  |  | X |  |  | O |  | O
Joka puolelta höylätty materiaali
Dimensiot | Mittapoikkeama, mm
Paksuus ≤ 20 mm | ±0,5
Paksuus ≥ 20 mm1* | ±1,0
Leveys ≤ 100 mm | ±1,0
Leveys ≥ 100 mm | ±1,5
Pituuspituuden mukaan lajiteltuna | -25 to +50
Pituus tiettyyn kokoon mitoitettuna | ±2,0
Joka puolelta höylätty, sallittu koko
https://www.woodproducts.fi/content/standard-sizes-thicknesses-widths-and-lengths
https://www.woodproducts.fi/content/permitted-dimensional-deviations
https://www.swedishwood.com/building-with-wood/about-glulam/choosing_glulam/
https://www.swedishwood.com/building-with-wood/about-glulam/choosing_glulam/
https://www.mdpi.com/1996-1944/13/14/3134/htm
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/251/1/012104

## Slide 6
PUUN OMINAISUUKSIEN PARANTAMINEN
KEMIALLISESTI
6
Luento 2: Mahdollisuudet parantaa puun ominaisuuksia sekä puun suojausta ja kestävyyttä
Luokka | Kuvaus1* | Selitys
1 | Helppo käsitellä | Helppo käsitellä. Sahatavara voidaan käsitellä kokonaan painekäsittelyllä.
2 | Kohtalaisen helppo käsitellä | Melko helppo käsitellä. Yleensä täydellinen imeytyminen ei ole mahdollista, mutta 3 tai 4 tunnin kuluttua painekäsittelyllä voidaan saavuttaa yli 6 mm sivuttainen imeytyminen havupuussa ja lehtipuissa suurin osa imeytyy.
3 | Vaikea käsitellä | Vaikea käsitellä. 3-4 tunnin painekäsittely ei johda yli 3-6 mm:n sivuttaiseen imeytymiseen.
4 | Erittäin vaikea käsitellä | Käytännössä läpäisemätön. Vähän säilöntäaineita imeytyy 3-4 tunnin käsittelyn jälkeen. Sivuttais- ja pituussuunnassa imeytyminen minimaalisti.
Puun käsiteltävyyden luokittelu
Havupuut | Sydänpuu | Pintapuu
Jalokuusi, Douglas | 3-4 | 2-3
Jalokuusi | 2-3 | 2
Mänty | 3 | 1
Kuusi | 3-4 | 3
Käsittelyluokat puulajeittain
Kemiallisia suojauksia on kahdenlaista:
ennaltaehkäisevä - ehkäisee tai modifioi puuta pitkäaikaisessa kosteudessa sen kestävyyttä puuvaurioita vastaan,
korjaava – hallitaan aktiivisesti puuhun jo tulleita vaurioita.
Puunsuoja-aineiden perusvaatimukset:
myrkyllisyys sienille, hyönteisille ja meren eliöille,
ei-toivottuja ominaisuuksia käytön aikana,
ei saa olla syövyttävää,
oltava halpa.
A – käsittelemätön puu laitetaan sylinteriin, B - käytetään alipainetta, C - puu upotetaan liuokseen (edelleen alipaineessa),
D - paine kohdistetaan, E - säilöntäaine pumpataan pois ja lopullinen alipaine ja F - puu poistetaan sylinteristä.
Tuotteita
Asetyloitu puu, Accoya®
Asetyloitu kuitulevy, Triccoya®
https://www.accoya.com/uk/
https://tricoya.com/
Wood Hanbook, 2010
EN 350:2016 Durability of wood and wood-based products – Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials

## Slide 7
PUUN OMINAISUUKSIEN PARANTAMINEN
LÄMMÖSSÄ
7
Luento 2: Mahdollisuudet parantaa puun ominaisuuksia sekä puun suojausta ja kestävyyttä
Prosessi | Lämpötila, C | Kesto, h | Modifiointi | Tapahtuu
FWD | 120–180 | 12–15 | Lämpö | Suljettu systeemi
Plato | 150–190 | 70–120 | Kylästetty höyry, sen jälkeen lämmitetty ilma | 4-vaiheinen prosessi
ThermoWood | 185–215 | 30–70 | Höyryn virtaus | Avoin systeemi
Le Bois Perdure | 200–230 | 12–36 | Lämpö | Avoin systeemi
Retification | 160–240 | 8–24 | N tai muu inertti kaasuvirtaus, 02-pitoisuus ≤ 2 % | Avoin systeemi
OHT | 180–220 | 24–36 | Vegetable oil | Suljettu systeemi
TERMOVUOTO | 160–220 | ≤ 25 | Vacuum | Avoin systeemi
https://greenglobe.com/innovations/lunawood-thermowood/
https://wc-studio.com/journal/shou-sugi-ban
https://pioneermillworks.com/product/shou-sugi-ban-larch-shallow-char
Shou-sugi-ban menetelmä
(klikkaa kuvaa)

## Slide 8
PUUN OMINAISUUKSIEN PARANTAMINEN
TOIMINNALLISESTI
8
Luento 2: Mahdollisuudet parantaa puun ominaisuuksia sekä puun suojausta ja kestävyyttä
Rakenteelliset toimenpiteet rakennuksen suunnittelussa:
leveät räystätt suojaa puuta suoralta sateelta,
oikein suunniteltu verhous, joka helpottaa vedenpoistoa, ja jonka alla tuuletus,
korkeat perustukset (vähintään 50 cm maanpinnan yläpuolella), jotta puu ei pääse kastumaan pomppivista vesipisaroista.
    Suojaus pintapäällysteellä
    Suojaus rakenteellisesti
Lazurit ovat läpinäkyviä pinnoitteita, joissa on avoimet huokoset. Jos ne sisältävät valonkestäviä pigmenttejä hienojakoisia, kiinteitä hiukkasia hienoksi dispergoituneena sideaineeseen ja liuottimeen, suojaavat samalla pintaa sekä kosteudelta että ultraviolettisäteilyltä ja samalla päästävät puun haihduttamaan ylimääräistä kosteutta.
Lakat ovat kalvoa muodostavien orgaanisten aineiden liuoksia materiaalien pintaominaisuuksien parantamiseksi (ulkonäön parantaminen, suoja kosteudelta ja säältä).
Öljyt ja vahat suojaavat ensin puun pintaa fyysiseltä altistumiselta, kuten tahroilta, lialta, pölyltä ja naarmuilta.
    Joitain valmistajia (klikkaa logoa)
http://www.wooddesignandbuilding.com/moisture-wood-frame-buildings/
https://www.loghome.com/articles/log-home-foundations
https://wfmmedia.com/cladding-choices/

## Slide 9
RAJOITTEET
Puuta hajottavat mikro-organismit, sienet
Luento 2: Mahdollisuudet parantaa puun ominaisuuksia sekä puun suojausta ja kestävyyttä
Todennäköinen lujuus | Jäljellä oleva lujuus (%-yksikköä alkuperäisestä)
Staattinen taivutus | 30
Iskutaivutus | 20
Kimmoisuus | 30
Puristus, samansuuntaiset syyt | 55
Syiden suuntainen jännitys | 40
Puristus kohtisuoraan syihin nähden | 40
Leikkaus | 80
Todennäköinen lujuus varhaisessa lahoamisvaiheessa
Ruskealaho
Valkolaho
    Lahottajat
Pehmeä laho
    Puuta värjäävät sienet
Sinistöjösieni
Sekundäärinen sinistäjäsieni
    Home
Home märällä pinnalla

## Slide 10
Edut
TEOLLISUUS
Ei aina tarpeen, voidaan tehdä esim. uudestaan maalatessa.
PUULAJIT
Jotkut puulajeista ovat luonnostaan kestäviä (haapa, tiikki jne).
TEHOKKUUS
Materiaalit suojataan käyttöiän pidentämiseksi.
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS
Yhä useammat lakat ja maalit muuttuvat vesipohjaisista ratkaisuista ympäristöystävällisiksi.
Luento 2: Mahdollisuudet parantaa puun ominaisuuksia sekä puun suojausta ja kestävyyttä