## Slide 1
Luento 3
Puun saatavuus ja ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina
OPINTOYKSIKKÖ 1: PUUN OMINAISUUDET JA SEN ERILAISET SOVELLUTUKSET RAKENTAMISESSA

## Slide 2
ESITYKSEN SISÄLTÖ
Metsät - kestävä metsätalous kumppanimaissa
Sertifiointijärjestelmät kumppanuusmaissa
Rakennuspuuna käytettävät puulajit
Rakennusmateriaalit – yleisesti
Yleiskatsaus liimatuista puurakennusmateriaaleista
Käsiteltävät aiheet
Luento 3: Puun saatavuus ja ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina

## Slide 3
METSÄTALOUS KUMPPANIMAISSA
Kestävyys
Sertifiointi
Puulajit rakentamisessa
3
Luento 3: Puun saatavuus ja ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina
KESTÄVYYS
Maailman tärkein kaava:
6H2O + 6CO2 + solar energy  C6H12O6 +n 6O2
Itävalta
Metsäisyys 46,2 %
Kasvuvarasto on 972 milj. m³
Vuotuinen kasvu 31,4 milj. m³
Vuosittainen hakkuu 19,8 milj. m³
Päälajit: kuusi 59,8%, pyökki 9,5%, mänty 6,2%
Suomi
Metsäisyys 71,6 %
Vuotuinen kasvu 110 milj. m³
Päälajit: mänty 50%, kuusi 30%, lehtipuut 20%
Kreikka
Metsäisyys 19%
Havupuut 38%, lehtipuut 62%
Latvia
Metsäpeite 53%
Vuotuinen kasvu 25 milj. m³
Vuosittainen hakkuu 11 milj. m³
Päälajit: mänty 33%, Koivu 30%, kuusi 19%, muut lehtipuut 18%
Espanja
Metsäpeite 29%
Päälajit: männyt, Eukalyptus, tammi, pyökki ja kuusi.
Forest Stewardship Council
FSC on riippumaton järjestö, joka on perustettu edistämään vastuullista maailman metsien hoitoa. FSC-ohjelma sisältää kahden tyyppisiä sertifikaatteja:
Forest Management Certification
Chain-of-Custody (COC).
Programme for the Endorsement of Forest Certification
Metsäsertifiointijärjestelmän ohjelma kehitettiin tämän ongelman ratkaisemiseksi, ja se tunnetaan sateenvarjomerkintänä, joka tarjoaa kansainvälistä tunnustusta kansallisille metsäsertifiointiohjelmille. Vuonna 1999 perustettu PEFC edustaa suurinta osaa maailman sertifioiduista metsäohjelmista ja miljoonien tonnien sertifioidun puun tuotantoa.
Mänty
(Pinus silvestris L.)
Norjan kuusi
(Pices abies L. H. Karst.)
Lehtikuusi
(Larix Mill.)
Tammi
(Quercus robur L.)
Koivu
(Betula ... L.)
https://www.swedishwood.com
http://www.fao.org/3/w3722E/w3722e05.htm
https://www.forestindustries.fi/statistics/forest-resources-and-wood-raw-material/
https://www.climatechangepost.com/greece/forestry-and-peatlands/
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/skaitlifakti_ENG20.pdf
http://www.fao.org/forestry/country/57478/en/esp/
www.fsc.org; https://www.pefc.org/; www.unece.org
https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄT
PUULAJIT

## Slide 4
RAKENNUSMATERIAALIT
Yleisesti
4
Luento 3: Puun saatavuus ja ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina
Puu on 2000-luvun trendi koska:
puu on uusiutuvaa ja kalliimpaa tuottaa kuin teräs ja betoni,
puu varastoi hiiltä, ei vaadi tuotantoon suuria määriä energiaa,
puulla on erinomaiset akustiset ja lämpöominaisuudet,
puurakennustekniikat mahdollistavat korkeat ja modernit rakennukset,
suojattu puu kestää satoja vuosia ja se voidaan korjata, viimeistellä ja kierrättää,
tuotannon jätettä voidaan käyttää myös puupohjaisten levyjen valmistukseen tai moniin muihin,
puun käyttöiän päätyttyä se on 100 % biohajoavaa ja sitä voidaan käyttää polttoaineena.
TERÄSBETONI
RAKENNETERÄS
PUU
Hyödyt:
puristus- ja vetolujuus,
Tulenkestävä,
Kestävyys,
rakenteissa, kuten perustukset, padot, laiturit jne. taloudellisin rakennusmateriaali,
käyttäjäystävällisyys.
Haitat:
pitkäaikaissäilytys,
kovettumisaika,
kustannukset,
kutistuminen (aiheuttaa halkeamien kehittymistä ja lujuuden menetystä).
Hyödyt:
teräksellä on korkea lujuussuhde,
sitkeys,
korjauksen helppous,
olemassa olevien rakenteiden laajentaminen.
Haitat:
yleiset kustannukset
palonkestävyys,
huolto.
Hyödyt:
vetolujuus syiden suunnassa,
sähkö- ja lämmönkestävyys,
äänen vaimentaminen,
paikallisesti hankittu,
ympäristöyställinen.
Haitat:
kutistuminen ja turpoaminen,
hygroskooppisuus,
biologiset tekijät.
Rakennusmateriaalien valmistuksen päästöt
https://civildigital.com/fiber-reinforced-concrete/
www.upb.lv
www.iktk.lv
https://www.swedishwood.com/wood-facts/about-wood/wood-and-the-environment/wood-is-a-sustainable-construction-material/

## Slide 5
LIIMATUT PUURAKENNEMATERIAALIT
Yleiskatsaus
5
Luento 3: Puun saatavuus ja ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina
Puupohjaisten materiaalien sisältö
Puu tai muut puumateriaalit
Liimat
Synteettiset liimat, urea (formaldehydihartsi),
fenoli formaldehydihartsi, isosyanaattiliimat, mineraaliliimat, puukomponenteista saatu liima (ligniini, tanniinit jne.).
Lisäaineet
Vaha
Puunsuojatuotteet
Muut lisäaineet (maalit jne.)
Puupohjaisten materiaalien komponenttien sisältö
Puumateriaalit ja puupaneelit
Puumateriaalit
Kiinteä puu
GLT
CLT
Muut puulevyt
Viilut
Vaneri
Laminoitu viilupuu
Puulastut
Lastulevy
OSB
LSL
Yhdistetyt materiaalit
I-palkit
Rakennuslevyt,
Kevyet levypaneelit
Puukuidut
PDF
MDF
HDF
Ominaisuus | Kiinteä puu | Liimattu rakennepuu
Kestävyys |  | 
Lämpöeristys |  | 
Pinnan laatu |  | 
Homogeenisuus |  | 
Isotropia |  | 
Energiakulutus |  | 
Ympäristövaikutus |  | 
Koon vaikutus liimapuurakenteiden materiaaliominaisuuksiin
Kruse K., Venschott D. Eigenschaften und Einsatzpotentiale neuer Holzwerkstoffe im bauwessen, 2001
Feller 1999

## Slide 6
LIIMATUT PUUMATERIAALIT 1/4
Puupohjaiset materiaalit
6
Luento 3: Puun saatavuus ja ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina
Puupohjaiset materiaalit
Paneelin tyyppi
Yksikerroksinen
Monikerroksinen
Puutavaran tyyppi
Liimattu massiivipuu
Liimapuulamellit
Yhdisteeet
Rei’itetyt palkit
Yhdisteet ääni- ja lämpöeristykseen
GLT-levy ja liimattomat tuotteet
Vaatimukset näiden materiaalien valmistukseen:
ulkokerroksissa on käytettävä laadukasta ja lujuutta puuta,
sormiliitosta käytetään yksittäisten elementtien yhdistämiseen pituudeltaan,
sauvaliitos paikoin sallittu,
parittomat kerrokset muodostuvat symmetrisesti materiaalin keski-neutraalin akselin suhteen,
kiinnittyvien kerrosten kasvurenkaiden sijainnin on oltava kompensoiva.
Yksikerrostisten massiivipuuelementtien luominen
Pyöröpuu palkkien valmistukseen
http://www.treehugger.com/sustainable-product-design/interlocking-cross-laminated-timber-could-use-square-miles-beetle-killed-lumber.html
7.%20 Neue%20 Holzwerkstoffe%20S.7.1_ 7.12.pdf

## Slide 7
LIIMATUT PUUMATERIAALIT 2/4
Viilupohjaiset tuotteet
7
Luento 3: Puun saatavuus ja ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina
Viilupohjaiset materiaalit
Tiivistetyt/tiivistämättömät
Vaneri (U)
Laminoitu viilupuu (U)
Bakeliittivaneri (D)
Viilun tyyppi
Täysi viilupuu (LVL)
Viiluraidat (Parrallam)
Viilujen suunta
90 kulmassa toisistaan
Rinnakkaiset kuidut (LVL)
Erikoislaadut
Rakennusmateriaalina vaneria voidaan käyttää:
katon alusrakenteet,
Lattialaudoitus,
jäykistyslaudoitus seinä- ja kantaviin rakenteisiin,
sisävuori,
parvekkeen lattiat,
Rakennustelineet,
Betonimuotit,
rakennustyömaan aidat
Koivuviilupinnoitetun vanerin pinnan laatuluokka:
A (E) – virheetön erikoislaatu (rajoitettu saatavuus)
B (I) – lakattu tai vahattu pinta
S (II) – maalattavat pinnat
BB (III) – normaali laatu, yleisin laatu rakenteissa
WG (IV) – vähemmän vaativiin käyttötarkoituksiin, laatu, jota ei voi korjata.
Viilupohjat materiaalit
Vaneri LVL Bakeliitti
https://www.finieris.com/en/products/plywood/raw-plywood/riga-ply
https://www.woodproducts.fi/metsa-wood-kertor-lvl-qp-beam
https://www.storaenso.com/en/newsroom/news/2020/6/developing-a-lignin-based-resin-for-plywood
https://www.woodproducts.fi/content/plywood

## Slide 8
LIIMATUT PUUMATERIAALIT 3/4
Partikkeli- ja hiukkaspohjaiset materiaalit
8
Luento 3: Puun saatavuus ja ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina
Puulastulevy (WPB) ja Oriented Strand Borad (OSB)
Lastulevyjen luokitus (EN 312):
P1 - Rakennuslevyt sisäkäyttöön.
P2 - Huonekalulevyt sisäkäyttöön (kuva 1.61.A).
P3 - Ei-kantava käyttö, levy, joka kestää kosteutta paremmin kuin tavallinen lastulevy.
P4 - Levyt, jotka kestävät rasitusta, sisäkäyttöön.
P5 - Sovelluksiin, joissa on kestettävä rasitusta, levy, joka kestää kosteutta paremmin kuin tavallinen lastulevy (kuva 1.61.B).
P6 - Kovaa rasitusta kestävät lattialaudat sisäkäyttöön.
P7 - Sovelluksiin, joiden on kestettävä kovaa rasitusta, levy, joka kestää kosteutta paremmin kuin tavallinen lastulevy.
OSB luokitellaan (EN 300):
OSB 1 - yleiskäyttöiset levyt, soveltuvat sisäkäyttöön, mukaan lukien huonekalujen valmistukseen.
OSB 2 - rakennuslevyt sisäkäyttöön kuivissa olosuhteissa.
OSB 3 - rakennelevyt märissä käyttöolosuhteissa.
OSB 4 - raskaiden rakennelevyjen käyttöön märissä käyttöolosuhteissa.
Joitain partikkeli-/hiukkaspohjaisia tuotteita
Fibroliitti
Sementillä liitetyt puulastulevyt
https://lv.kronospan-express.com/lv
https://europanels.org/the-wood-based-panel-industry/types-of-wood-based-panels-economic-impact/oriented-strand-board/
https://www.cewood.com/

## Slide 9
LIIMATUT PUUMATERIAALIT 4/4
Puu- ja kuitupohjaisten materiaalien
ominaisuuksia
9
Luento 3: Puun saatavuus ja ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina
Puukuitulevyt voidaan jakaa kahteen pääluokkaan:
huokoiset (käytetään lämmöneristykseen)
kovat (MDF, HDF) esim. lattioille
Puumateriaali | Kosteussisältö, %
Vanerilevy | 8 to 10
Lastulevy (litteäpuristus) | 9±4
Lastulevy (ekstruusiopuristus) | 9±4
HDF | 5±3
MDF | 9±4
Liimattujen puumateriaalien kosteussisältö
(lämpötila 20°C ja suhteellinen kosteus 65%)
Puukuitulevy
Puupohjaisten levyjen ominaisuuksia
Ominaisuus | Kiinteä puu | Vaneri | LVL | OSB | Lastulevy | MDF | LSL | PSL
Tiheys, kg m-3 | 450 | 500-600 | 660-700 | 660-700 | 680-700 | 760-790 | 650 | 660
Kimmoisuus, N mm -2 | - | - | - | - | 2600-3200 | 4000-4500 | 12000 | 14000-15500
Rinnakkainen | 5000-7000 | 12000 | 13000-16000 | 7000 | - | - | - | -
Kohtisuora | 1000-3000 | 7000 | - | 1850 | - | - | - | -
Taivutuslujuus, N mm -2 | - | - | - | - | 20-22 | 33-38 | - | -
Rinnakkainen | 30-50 | 80 | - | 36 | - |  | - | 60-65
Kohtisuora | 10-30 | 40 | - | 20-25 | - | - |  | -
Leikkaus, N mm -2 | - | - | - | - | - | - | - | -
Kiinteä | 200 | - | 500 | 300 | 100-180 | 100-200 | - | 700-800
Ristikkäinen | 600-700 | - | 500 | 1100 | 1000-1500 | 600-1000 | 2300 | -
Liimattujen puupohjaisten materiaalien ominaisuuksia
http://www.euroform.co.uk/
http://steico.eu/
https://lv.kronospan-express.com/lv
https://www.woodproducts.fi/content/wood-fibre-board

## Slide 10
YHDISTETYT PUUMATERIAALIT
10
Luento 3: Puun saatavuus ja ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina
Yhdisteet
Keskikerros massiivipuuta
Keskikerros lastulevyä
Keskikerros solumateriaalia
Keskikerros vaahtomateriaalia
Laminated Strand
Lumber (LSL)
Parallel Strand
Lumber
Puumuovikomponentti
DendroLight®
rakennuselementti
DendroLight
Hunajakenno
Rakenteellisesti eristetty
paneeli (SIP)
Palkki ja OSB
https://www.foamlaminates.com/sips-structural-insulated-panels/
https://www.metsawood.com/global/Products/finnjoist/applications/Pages/default.aspx
http://www.honeycomb.lv/
https://materialdistrict.com/material/dendrolight-door-blank/
https://materialdistrict.com/material/dendrolight-building-block-bb/
http://dendrolight.lv/en/products/building-systems/
Vähemmän materiaalia
Vähemmän energiaa
Pienempi työmäärä

## Slide 11
PANEELIJÄRJESTELMÄT
11
Luento 3: Puun saatavuus ja ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina
LIGNATUR (klikkaa kuvaa vasemmalla)
Kerto-Ripa® (klikkaa kuvaa vasemmalla)
LIGNO (klikkaa kuvaa vasemmalla)
KIELSTEG (klikkaa kuvaa vasemmalla)
https://www.metsawood.com/global/Products/kerto/applications/Pages/Wood-elements.aspx
https://www.lignotrend.de/home/
http://www.kielsteg.at/was-ist-kielsteg/
https://www.lignatur.ch/en/product

## Slide 12
Rajoitteet
Luento 3: Puun saatavuus ja ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina
Ei ole olemassa rajoja, jos ajattelemme puuta.
Puu on:
Lämpötehokas
Ympäristöystävällinen
Uusiutuva
Helppo käsitellä ja rakentaa
Puu voisi olla jopa korkein rakennus maailmassa!
http://www.hoho-wien.at/getattachment/350c225d-e804-400f-aa88-12b75d6e7e41/timber-skyscrapers-infographic-web.jpg

## Slide 13
Edut
ESIVALMISTUS
Tarkka ja nopea menetelmä.
TUNNETTUUS
Jos tiedät enemmän puusta ja puutuotteista, niin voit käytännössä käyttää enemmän puuta.
TEHOKKUUS
Nykyään puutuotteiden tuotanto toteutetaan ilman jätteitä.
KULUJEN ALENTAMINEN
Vähemmällä (esim. puun paksuus) voimme tuottaa enemmän mm. lattialautoja.
Luento 3: Puun saatavuus ja ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina